## Slide 1: PIC16F DEVELOPMENT KIT
PIC16F18877 – CONFIGURATION & GPIO
(PIC C COMPILER)

## Slide 2: NỘI DUNG
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 3: GIỚI THIỆU CHUNG 1. HỆ THỐNG VI ĐIỀU KHIỂN
Khối dao động
Khối xử lý
Khối bộ nhớ
Khối ngoại vi
Khối sự kiện
Các khối khác:
Quản lý nguồn,
Gỡ lỗi, …
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 4: GIỚI THIỆU CHUNG 2. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN
MPLAB X IDE/ PIC C IDE
Môi trường soạn thảo, định dạng, gỡ lỗi, …
MPLAB XC8/ CCS C
Chuyển đổi ngôn ngữ C/Asm sang mã thực thi.
Evaluation Kit
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 5: GIỚI THIỆU CHUNG 3. TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Datasheet: DS40001825F
User’s guide: C:\Program Files (x86)\PICC\ccsc.chm
Code Examples: C:\Program Files (x86)\PICC\Examples
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 6: CONFIGURATION
Để làm việc với vi điều khiển cần:
Cấu hình được chip.
Quản lý được bộ nhớ.
Quản lý được ngoại vi.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 7: CONFIGURATION 1. CẤU HÌNH DAO ĐỘNG
PIC16F18877 có 2 nhóm dao động:
Dao động nội: 31KHz đến 32MHz.
Dao động ngoài:
  Clock chính OSC: lên đến 32MHz.
  Clock phụ SOSC: 32768Hz.
Tốc độ xử lý: FCPU=FOSC/4.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 8: CONFIGURATION 1. CẤU HÌNH DAO ĐỘNG
- Kit sử dụng dao động nội.
- Tốc độ tối đa 32MHz.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 9: CONFIGURATION 2. CẤU HÌNH KHÁC
- Có thể sử dụng cấu hình mặc định.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 10: GPIO 1. I/O PORTS
PIC16F18877 có 5 port:
Port A, B, C, D: 8 I/O.
Port E: 4 I/O. Có 1 I/O được mặc định
chức năng MCLR.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 11: GPIO 2. DIGITAL OUTPUTS
Cấu hình trong Project Wizard:
Cấu hình trong code:
#use FIXED_IO(<P>_outputs=PIN_<P>1)
#use FIXED_IO(A_outputs=PIN_A1, PIN_A2)
Cấu hình ngõ ra:
  set_tris_<P>(value);
Bit tương ứng có giá trị 0 thì pin sẽ là ngõ ra.
Đặt mức logic theo port:
  output_<P>(value);
Đặt mức logic theo pin:
  output_bit(PIN, logic);
  output_high(PIN);
  output_low(PIN);
  output_toggle(PIN);
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 12: GPIO 3. DIGITAL INPUTS
Cấu hình trong Project Wizard:
Cấu hình trong code:
Cấu hình ngõ vào:
  set_tris_<P>(value);
Bit tương ứng có giá trị 1 thì pin sẽ là ngõ vào.
Cấu hình pull-up:
  port_<P>_pullups(value);
Bit tương ứng có giá trị 1 thì pin sẽ pull-up.
Đọc mức logic theo port:
  logic=input_<P>(value);
Đọc mức logic theo pin:
  Logic=input(PIN);
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 13: GPIO 3. VÍ DỤ
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 14: GPIO 3. VÍ DỤ
Simple button:
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 15: GPIO 3. VÍ DỤ
Latched button:
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 16: GPIO 3. VÍ DỤ
Debounce button:
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT