## Slide 1: PIC16F DEVELOPMENT KIT
PIC16F18877 – INTERRUPT & TIMER
(CCS COMPILER)

## Slide 2: NỘI DUNG
INTERRUPT
TIMER

## Slide 3: INTERRUPT 1. TỔNG QUAN
Ngắt thực thi một chương trình ưu tiên hơn chương trình chính (main function).
Ngắt xử lý một sự kiện không xác định thời điểm xảy ra.
Ngắt xử lý sự kiện theo chu kỳ.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 4: INTERRUPT 2. CÁC NGUỒN NGẮT
PIC16F18877 có 1 vector ngắt.
Có 2 nhóm ngắt:
Ngắt ngoại vi (peripheral interrupts), điều khiển bởi bit PEIE.
Ngắt ngoài ngoại vi,
Điều khiển bởi bit GIE.
Bit này cũng đồng thời
điều khiển tất cả các
nguồn ngắt khác.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 5: INTERRUPT 3. NGẮT TRONG CCS
Bật ngắt enable_interrupts(tên nguồn ngắt).
Tắt ngắt disable_interrupts(tên nguồn ngắt).
Xoá cờ ngắt clear_interrupt(tên nguồn ngắt).
Cấu trúc khối điều khiển ngắt:
INTERRUPT
TIMER

## Slide 6: INTERRUPT 3. NGẮT TRONG CCS
Các nguồn ngắt thông dụng:
INTERRUPT
TIMER
GLOBAL | Ngắt toàn cục | INT_OSC_FAIL | Ngắt lỗi dao động
PERIPH | Ngắt ngoại vi | INT_CLCx | Ngắt cổng logic
INT_IOC_x | Ngắt thay đổi trạng thái IO | INT_CCPx | Ngắt CCP
INT_EXT | Ngắt ngoài | INT_TIMERx | Ngắt timer
INT_AD | Ngắt chuyển đổi ADC | INT_RDA | Ngắt UART
INT_SSPx | Ngắt SPI/I2C | INT_ZCD | Ngắt điểm 0

## Slide 7: INTERRUPT 4. CHƯƠNG TRÌNH NGẮT
Chương trình ngắt đặt bất kỳ vị trí nào trong file source.
Cấu trúc:
#<TÊN NGUỒN NGẮT>
void FuncName(void)
{
clear_interrupt(Tên nguồn ngắt);
// Chương trình người dùng
}
INTERRUPT
TIMER

## Slide 8: INTERRUPT 4. CHƯƠNG TRÌNH NGẮT
Cấu hình ngắt:
Cấu hình module ngoại vi.
Xoá cờ ngắt module ngoại vi.
Cho phép ngắt module ngoại vi.
Cho phép ngắt ngoại vi.
Cho phép ngắt toàn cục.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 9: TIMER 1. TỔNG QUAN
Timer/counter thực tế là một bộ đếm với giá trị đếm tăng 1 đơn vị tương ứng với mỗi xung clock cấp vào.
Timer/counter bản chất là 1 module, chúng chỉ khác nhau về nguồn clock.
  Timer: Xung clock xác định
  được tần số, sử dụng để
  đếm thời gian.
  Counter: Xung clock không
  xác định tần số, sử dụng để đếm sự kiện.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 10: TIMER 1. TỔNG QUAN
PIC16F18877 có 7 timer:
  Timer 0: 8-bit hoặc 16-bit.
  Timer 1/3/5: 16-bit.
  Timer 2/4/6: 8-bit.
Hai chế độ hoạt động:
  Tràn (Overflow).
  So sánh (Compare).
INTERRUPT
TIMER

## Slide 11: TIMER 2. CHẾ ĐỘ TRÀN
Áp dụng cho timer 16-bit (TMR0/1/3/5).
Hoạt động:
  Ứng với mỗi xung cạnh lên,
  bộ đếm sẽ tăng 1 giá trị,
  khi đạt giá trị tối đa sẽ sinh ngắt
  và reset timer về 0.
  Giá trị bắt đầu là tuỳ chọn.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 12: TIMER 2. CHẾ ĐỘ TRÀN
Tính toán:
Tần số xung cấp vào timer:
Khoảng định thời: từ đến (ms)
Tần suất tràn: Tần suất ngắt (TMR=0, Pos>1):
Tần suất ngắt (Pos=1):
INTERRUPT
TIMER

## Slide 13: TIMER 2. CHẾ ĐỘ TRÀN
Ví dụ:
Tần số xung cấp vào timer:
Khoảng định thời: từ đến
Giả sử ta muốn ngắt sau mỗi 500ms (Pos=1 Fov=Fint=2Hz):
Giá trị TMR theo Fint:
MCU 8-bit nên thanh ghi 16-bit sẽ tách thành 2 thanh ghi 8bit: 8-bit thấp: 111 8-bit cao:
INTERRUPT
TIMER

## Slide 14: TIMER 2. CHẾ ĐỘ TRÀN
Cấu hình TMR trên CCS:
Cấu hình Fin, Pre, Pos, ...
Cấu hình giá trị timer.
Cấu hình interrupt.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 15: TIMER 2. CHẾ ĐỘ TRÀN
Ngắt TMR trên CCS:
Xoá cờ ngắt.
Đặt lại giá trị bắt đầu của TMR (nếu có).
Thực hiện chương trình người dùng.’
 Lưu ý: Tránh sử dụng biến hoặc function trùng với chương trình chính để tránh sự xung đột.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 16: TIMER 3. CHẾ ĐỘ SO SÁNH
Áp dụng cho timer 8-bit
(TMR0/2/4/6).
Hoạt động:
  Ứng với mỗi xung (cạnh tuỳ chọn),
  bộ đếm sẽ tăng 1 giá trị,
  khi đạt giá trị của thanh ghi so sánh
  sẽ sinh ngắt và reset timer về 0.
  Giá trị TMR bắt đầu là 0.
  Giá trị thanh ghi so sánh là tuỳ chọn.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 17: TIMER 3. CHẾ ĐỘ SO SÁNH
Tính toán:
Tần số xung cấp vào timer:
Khoảng định thời: từ đến (ms)
Tần suất tràn: Tần suất ngắt:
INTERRUPT
TIMER

## Slide 18: TIMER 3. CHẾ ĐỘ SO SÁNH
Ví dụ:
Tần số xung cấp vào timer:
Khoảng định thời: từ đến
Giả sử ta muốn ngắt sau mỗi 100ms (>16.516ms), ta có , chọn
Giá trị theo Fov:
INTERRUPT
TIMER

## Slide 19: TIMER 3. CHẾ ĐỘ SO SÁNH
Cấu hình TMR trên CCS:
Cấu hình Fin, Pre, Pos, ...
Cấu hình giá trị timer.
Khởi động timer.
Cấu hình interrupt.
INTERRUPT
TIMER

## Slide 20: TIMER 3. CHẾ ĐỘ SO SÁNH
Ngắt TMR trên CCS:
Xoá cờ ngắt.
Đặt lại giá trị bắt đầu của TMR (nếu có).
Thực hiện chương trình người dùng.
 Lưu ý: Tránh sử dụng biến hoặc function trùng với chương trình chính để tránh sự xung đột.
INTERRUPT
TIMER