## Slide 1: PIC16F DEVELOPMENT KIT
PIC16F18877 – CONFIGURATION & GPIO

## Slide 2: NỘI DUNG
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 3: GIỚI THIỆU CHUNG 1. HỆ THỐNG VI ĐIỀU KHIỂN
Khối dao động
Khối xử lý
Khối bộ nhớ
Khối ngoại vi
Khối sự kiện
Các khối khác:
Quản lý nguồn,
Gỡ lỗi, …
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 4: GIỚI THIỆU CHUNG 2. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN
MPLAB X IDE/ PIC C IDE
Môi trường soạn thảo, định dạng, gỡ lỗi, …
MPLAB XC8/ CCS C
Chuyển đổi ngôn ngữ C/Asm sang mã thực thi.
Evaluation Kit
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 5: GIỚI THIỆU CHUNG 3. TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Datasheet: DS40001825F
Programming Specifications: DS40001753B
Application Notes: https://www.microchip.com/en-us/application-notes
Code Examples: https://www.microchip.com/doclisting/CodeExamplesByFunc.aspx
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 6: CONFIGURATION 1. CẤU TRÚC BỘ NHỚ
Để làm việc với vi điều khiển cần:
Cấu hình được chip.
Quản lý được bộ nhớ.
Quản lý được ngoại vi.
Xem thêm:
DS40001753B – trang 3.
DS40001825F – trang 39.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 7: CONFIGURATION 2. CẤU HÌNH CHIP
Quy định các tính năng cụ thể của chip, bao gồm:
dao động, quản lý lỗi, quản lý nguồn, tính năng bảo mật, …
Các bit cấu hình là cố định, không thay đổi trong quá
trình hoạt động.
Vùng nhớ cấu hình chip có độ dài 5 word (5x2byte):
  Word 1: Oscillator
  Word 2: Supervisors
  Word 3: Watchdog
  Word 4: Memory
  Word 5: Code protection
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 8: CONFIGURATION 2. CẤU HÌNH CHIP
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 9: CONFIGURATION 3. CẤU DAO ĐỘNG
PIC16F18877 có 2 nhóm dao động:
Dao động nội: 31KHz đến 32MHz.
Dao động ngoài:
  Clock chính OSC: lên đến 32MHz.
  Clock phụ SOSC: 32768Hz.
Tốc độ xử lý: FCPU=FOSC/4.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 10: CONFIGURATION 3. CẤU DAO ĐỘNG
// NOSC HFINTOSC
// NDIV 1
OSCCON1=0b01100000;
DS40001825F – trang 121.
// HFFRQ 32_MHz
OSCFRQ=0b00000110;
DS40001825F – trang 125.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT
Cấu hình trong software
Cấu hình trong configure bits

## Slide 11: GPIO 1. I/O PORTS
PIC16F18877 có 5 port:
Port A, B, C, D: 8 I/O.
Port E: 4 I/O. Có 1 I/O được mặc định
chức năng MCLR.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 12: GPIO 1. I/O PORTS
Mỗi port được điều khiển bởi các
thanh ghi sau với mỗi bit tương ứng
1 pin:
  TRISx: Qui định ngõ vào/ra. Pin là ngõ vào
  nếu bit tương ứng là 1.
  ANSELx: Qui định dạng tín hiệu là số (0)
  hoặc tương tự (1).
  LATx: Qui định trạng thái ngõ ra.
  PORTx: Lưu trạng thái ngõ vào.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 13: GPIO 1. I/O PORTS
  WPUx: Cấu hình điện trở kéo lên.
  INLVLx: Qui định chuẩn logic TTL
  hoặc CMOS. (Mặc định)
  SLRCONx: Qui định tốc độ thay đổi
  trạng thái. (Mặc định)
  ODCONx: Cấu hình ngõ ra cực
  nguồn hở.
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 14: GPIO 2. DIGITAL OUTPUTS
Qui trình cấu hình:
Cấu hình tín hiệu số: ANSELxbits.ANSxy=0;
Cấu hình ngõ ra: TRISxbits.TRISxy=0;
Cấu hình cực nguồn: ODCONxbits.ODCxy=0; // Push-Pull
ODCONxbits.ODCxy=1; // Open-drain
Đặt trạng thái: LATxbits.LATxy=0; // Set low
LATxbits.LATxy=1; // Set high
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 15: GPIO 2. DIGITAL OUTPUTS
Ví dụ:
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 16: GPIO 3. DIGITAL INPUTS
Qui trình cấu hình:
Cấu hình tín hiệu số: ANSELxbits.ANSxy=0;
Cấu hình ngõ vào: TRISxbits.TRISxy=1;
Cấu hình điện trở kéo: WPUAbits.WPUxy=0; // No pull-up
WPUAbits.WPUxy=1; // Pull-up
Đọc trạng thái: bool x=PORTxbits.Rxy;
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT

## Slide 17: GPIO 3. DIGITAL INPUTS
Ví dụ:
GIỚI THIỆU CHUNG
CONFIGURATION
GENERAL-PURPOSE INPUT/OUTPUT